Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
2
КР-НРТК- (2АС-02)

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
2
КР-НРТК- (2АС-02)

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
2
КР-НРТК- (2АС-02)

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
2
КР-НРТК- (2АС-02)

6 Расчет конструкции волноводно-щелевой антенны (ВЩА)
Существует несколько методов расчета волноводно-щелевых антенн. Строгие методы расчета связаны со значительными материальными трудностями, поэтому использование их для инженерных расчетов нецелесообразно. При таких расчетах обычно используют приближенные методы. Резонансную антенну с продольными щелями и расстоянием между ними d = %lambda_В over 2 рассчитывают энергетическим методом [4].
Эквивалентная нормированная проводимость n-ой щели:
g = g_вх cdot {f^2(z_n)} over {sum from n=1 to N f^2(z_n)} ,
где f(z_n) – амплитуда тока в n-ой щели; g_вх – входная нормированная проводимость антенны, которая выбирается так, чтобы обеспечить хорошее согласование антенны с питающим волноводом. Величина g_вх может быть выбрана равной единице.
sum from n=1 to N {f^2(z_n)} = 2 cdot sum from n=1 to 5{I_n^2} = 2 cdot (1^2 + 0,86982^2 + 0,64975^2 + 0,40331^2 + 0,22000^2) = 4,780
g_1 = {1 cdot {{1^2} over {4,780}}} = 0,209205; g_2 = {1 cdot {{0,86982^2} over {4,780}}} = 0,158282; g_3 = {1 cdot {{0,64975^2} over {4,780}}} = 0,088321; g_4 = {1 cdot {{0,40331^2} over {4,780}}} = 0,034029; g_5 = {1 cdot {{0,22000^2} over {4,780}}} = 0,010126
Индексы при g – это номера щелей, отсчитываемых от середины антенны. Эквивалентная нормированная проводимость излучения полуволновой щели, расположенной в широкой стенке прямоугольного волновода параллельно его продольной оси, определяется следующим выражением [4]:
g = 2,09 cdot {a over b} cdot {%lambda_B over %lambda} cdot cos^2 left ( {%pi over 2} cdot {%lambda over %lambda} right ) cdot sin^2 left ( {%pi cdot x_1} over a right ) ,
где %lambda – длина волны в генераторе; %lambda_В – длина волны в волноводе; a и b – внутренние размеры волновода; x_1 – смещение центра щели относительно средней линии широкой стенки.

Смещение центра щели x_1 можно выразить через эквивалентную проводимость g :
x_1 = a over %pi cdot arcsin left ( sqrt { g over {2,09 cdot {a over b} cdot {%lambda_B over %lambda} cdot cos^2 left ( {%pi over 2} cdot {%lambda over %lambda_B} right ) } } right )
Подставив найденные значения эквивалентных проводимостей g для каждой щели, получим:
x_{1_1} = 5,132 мм; x_{1_2} = 4,400 мм; x_{1_3} = 3,227 мм; x_{1_4} = 1,977 мм; x_{1_5} = 1,072 мм
Ширина щели в волноводно-щелевой антенне (ВЩА) выбирается исходя из условий обеспечения необходимой электрической прочности и требуемой полосы пропускания. Согласно технического задания, антенна является узкополосной, то основным критерием при выборе ширины щели является электрическая прочность.
При выборе ширины щели должен быть обеспечен двухкратный или трехкратный запас по пробивной напряженности поля середины щели, где напряженность поля максимальна. Запас выбирается исходя из конструктивных требований и условий работы антенны:
E_щ = {U_m over d_1} leslant left ( {1 over 2} div {1 over 3} right ) cdot E_пр ,	(6.1)
где U_m – апмлитуда напряжения в пучности; E_пр – предельное значение напряженности поля, при которой наступает электрический пробой (для воздуха при нормальных атмосферных условиях E_пр = 30 кВт over см )
Поскольку амплитудное распределение отличается от равномерного, то максимальной будет амплитуда напряжения первой щели:
U_m = sqrt { 2 cdot P cdot g_1 over G_%SIGMA } ,
где P – подводимая к антенне мощность; G_%SIGMA – проводимость излучения щелей; g_1 – эквивалентная нормированная проводимость первой щели. Кроме того, в реальных антеннах значение проводимости выбирается на (10 – 15) % меньше, а именно:

G_%SIGMA approx {0,9 cdot R_%SIGMA} over {2 cdot (60 cdot %pi)^2} ,
где R_%SIGMA – сопротивление излучения эквивалентного симметричного полуволнового вибратора (73 Ом), тогда:
G_%SIGMA approx {0,9 cdot 73 Ом} over {2 cdot left ( 60 cdot %pi right )^2 } = 924,56 cdot 10^-6 Ом
U_m = sqrt { {2 cdot 0,18 cdot 10^3 cdot 0,209205} over {924,56 cdot 10^-6} } = 285 B
В итоге, ширина щели выбирается исходя (6.1):
d_1 geslant (2 div 3) U_m over E_пред
d_1 = 3 cdot {285 B} over {30 cdot 10^3 В over см} = 0,0285 см approx 0,3 мм
В случае, если щель заполнена диэлектриком или закрыта диэлектрической пластиной, то электрическая прочность такой щели увеличивается. В целях обеспечения технологичности конструкции ширину всех щелей примем одинаковой и равной d_1 = 0,3 мм
Для определения резонансной длины продольной щели в широкой стенке волновода воспользуемся следующей формулой:
{%DELTA l }over l_ид = -0,225 cdot left ( ln left ( l_ид over a right ) - 1 right ) ,
где a = d over 4 = {2,322 см} over 4 = 0,581 см , а l_ид = %lambda over 4 = {3,6 см} over 4 = 0,9 см . Таким образом, можно расчитать %DELTA l :
%DELTA l = -0,225 cdot l_ид cdot left ( ln left ( l_ид over a right ) - 1 right ) = -0,225 cdot 0,9 cdot left ( ln left ( 0,9 over 0,581 right ) -1 right ) = 0,114 см
Так как щель полуволновая, то длина щели будет равна 2 cdot l . Определим величину l из формулы:
l = l_ид - %DELTA l = 0,9 - 0,114 = 0,786 см
Для обеспечения большей технологичности конструкции антенны длину всех щелей примем равной 2 cdot l = 1,58 см .
Поскольку каждая щель отдельно с волноводом не согласована, то все

отраженные от щелей волны складываются синфазно и коэффициент отражения становится большим. В случае многощелевой резонансной антенны, для обеспечения её согласования с питающим волноводом при любом амплитудном распределении по раскрыву, часто используют короткозамыкающий поршень на её конце. При расстоянии между излучателями %lambda_B over 2 и расстоянии от центра последней щели до поршня {%lambda_B left ( 2 cdot p - 1 right )} over {4} , где p = left ( 1, 2, ... right ) , в случае продольных щелей коэффициент отражения на выходе антенны равен нулю, если сумма проводимостей всех щелей sum from n=1 to N left ( g_n + j cdot b_n right ) = 1 , что соответствует нашему случаю, так как все щели резонансные и сумма их проводимостей равна еденице. Расстояние от центра последней щели до поршня равно: {4,643 cdot left ( 2 cdot 2 - 1 right )} over {4} = 3,482 см
Коэффициент усиления антенны:
G = D_0 cdot %ieta_A = 8,15 cdot 1 = 8,15 ,
где %ieta_A – коэффициент полезного действия (КПД) антенны. У резонансных волноводно-щелевых антенн (ВЩА) с короткозамкнутым поршнем на конце КПД близок к еденице.